## Slide 1: İLERİ BULANIK MANTIK
Doçent Dr. Abdulkadir KARACI

## Slide 2: İLERİ BULANIK MANTIK
Bulanıklık Kavramı ve Bulanık Mantık Sistemleri

## Slide 3: Ders İçeriği Hakkında
Bölüm1: GİRİŞ
Bulanık Mantık Nedir?
Uygulama Alanları,
Klasik Mantık ile Bulanık mantık karşılaştırması,
Bulanıklık ve Olasılık.

## Slide 4: Ders İçeriği Hakkında
Bölüm 2: Bulanık Kümeler ve Bulanık İlişkilerin Esasları
Bulanık Kümelerin Tanımı
    Bulanık kümelerin keskin kümeler ile kıyaslanması
    Bulanık küme gösterimleri
    Üyelik fonksiyonları
Bulanık Küme İşlemleri
    Klasik kümelerde işlemler
    Temel bulanık küme işlemleri
    Üyelik fonksiyonlarını değiştirmek için bulanık küme işlemleri
    Bazı ileri bulanık küme işlemleri (T-Norm (Kesişim) ve T-Conorm(S-Norm)

## Slide 5: Ders İçeriği Hakkında
Bölüm 3: Bulanık İlişkiler ve Bileşimler
Kartezyen çarpımı
Keskin ve Bulanık ilişkiler
Bilesim operatörleri
Farklı Çarpım Uzayında İlişkiler ve Bileşimler

## Slide 6: Ders İçeriği Hakkında
Bölüm 4: Bulanık Çıkarım
İki değerli mantık
Çoklu değerli mantık
Bulanık mantık
Sözel değişkenler
Bulanık kurallar
Bileşim Operatörleri
Bulanık Çıkarım-Anlamlandırma Fonksiyonları
Bulanık Kural Tabanı
Bulanık muhakeme

## Slide 7: Ders İçeriği Hakkında
Bölüm 5: Bulanık Mantık Denetleyicileri
Bulanık Mantık Denetim Sistemlerine Giriş
Bulanık Mantık Denetimine Neden İhtiyaç Duyulur
Bulanık Mantık Denetim Sistemi Konfigürasyonu
Bulanık Mantık Denetleyici Elemanları
Bulanık Denetim İşlemleri
Bulanıklaştırma
Bilgi Tabanı
Çıkarım Mekanizması
Mamdani Çıkarım Mekanizması
Larsen Max-Çarpım Çıkarım Mekanizması
Sugeno Çıkarımı
Durulaştırma

## Slide 8: Ders İçeriği Hakkında
Bölüm 6: Python Örnek Uygulamalar
SkFuzzy Kütüphanesi
  Havalandırma Sistemi Örneği
  İkinci El Araç Fiyatı Tahmin Örneği
SkFuzzy Control Kütüphanesi
  Bahşiş Verme Problemi Örneği
  Havalandırma Sistemi Örneği
  Serada Bulanık Kontrol Uygulamaları
    Simpful Kütüphanesi
      Mamdani Örnek
      Sugeno Örnek

## Slide 9: Giriş
Mantık, doğru öncüllerden doğru sonuçlar çıkartma biçimlerini inceleyen bilim dalıdır.
Mantıklı düşünme; en az iki düşünce arasındaki bir ilişkiyi ortaya koymakta ve birini diğerinin kanıtlayanı yaparak yeni bir yargı öne sürmektir.
Dünyadaki bazı olayları açıklamak için kesin tanımlamalarda bulunabilmek imkansızdır ve olaylar çoğu kere belirsizlikler ve doğrusal olmama özellikleri taşır.
Cismin ısısını kaybetmesi, kapasitörün şarj veya deşarj olayı bu doğrusal olmama özelliklerine birer örnektir.
Belli bir miktar uranyumun bozulması esnasında hangi atomun ne zaman bozulacağının bilinmemesi de belirsizlik taşıyan bir olaydır. Bu nedenle eşya ve olaylar bulanıklık perspektifinde ele alındıkça, çok daha doğru ve verimli sonuçlar elde edilebilir.
Bulanık mantık, bu yaklaşım için kullanılabilecek oldukça tesirli bir mantık anlayışıdır.

## Slide 10: Bulanık Kelimesi
“Bulanık” kelimesi, “kesin (net) olmayan, karışık, belli belirsiz” şeklinde tanımlanabilir.
“Bulanıklık” ise net olmama durumudur ve bir belirsizlik çeşididir.
Terimler ya da ölçüler kesin olarak tanımlanıp ölçülemediğinden dolayı insanlar çoğu zaman belirsiz ( kesin olmayan ) ifadeler kullanırlar. İşte bulanık mantık bazı sorulara basitçe evet-hayır cevabı verilemeyen durumları kapsar. Bulanıklığın ve bulanık mantığın temeli de budur.
Bulanık mantığın temel mekanizması, bir insanın herhangi bir sistemi denetlemedeki düşünce ve sezgilerine bağlı olan çeşitli davranışlarının, dilsel niteleyiciler kullanarak, esnek yapıda denetim mekanizması geliştirilmesinde kullanılmasına dayanmaktadır.

## Slide 11: Bulanık Kelimesi
Örneğin, bir odada, sıcaklığı kontrol eden bir klimanın motoru, otomatik yaklaşımlarla değil de, bir kişi tarafından denetlendiği zaman, eğer oda sıcaklığı biraz arttıysa klima motoru hızı ilgili kişi tarafından “biraz” azaltacaktır.
Eğer oda sıcaklığı çok düştüyse, bu durumda kişi klima motorunun hızını “çok” artıracaktır.
İşte bu örnekte kullanılan “biraz” ve “çok” terimleri birer dilsel terim olmakta ve bulanık mantık tekniği kapsamında bulanık değişkenler olarak adlandırılmaktadır.
Bu tarz kontrol problemleri için geliştirilecek bir bulanık kontrol sisteminde, dilsel olarak tanımlanmış kontrol yaklaşımları, uzmana dayalı “otomatik kontrol” mekanizmasına çevrilmektedir.
Bulanık mantık, belirsizliklerin anlatımı ve belirsizliklerle çalışılabilmesi için kurulmuş bir matematik düzendir.

## Slide 12: Tarihçe
“Bulanık küme kuramı, ilk kez 1965 yılında Berkeley’de Californiya Üniversitesi öğretim üyelerinden aslen Azerbaycanlı olan Prof. Lütfi A Zadeh tarafından ortaya atılmış ve hızlı gelişerek, modern denetim alanında birçok bilim adamının ilgisini çeken, araştırmaya açık yeni bir dal olmuştur.
Örneğin; Londra Üniversitesinden Prof. Dr. Mamdani kuramı, bir buhar tribününün hızının denetlenmesine uygulamış ve bu amaçla, bir insanın davranışlarını taklit eden; “Eğer türbin hızı çok hızlı artıyorsa ve basınç da çok düşükse, buhar vanasını biraz aç” türünden kurallardan oluşan bir sistem geliştirmiştir.
Prof Dr. Mamdani bulanık mantık temelli bu tür bir sistemle türbin hızının ve performansının çok başarılı bir şekilde denetlenebileceğini göstermiştir.

## Slide 13: Tarihçe
Kronolojik sıra içerisinde bundan sonraki en önemli aşama Japonya’da 1987 yılında görülmüştür. Hitachi firması, ilk olarak 1987 yılında ulaştırma bakanlığına başvurmuş ve Sendai Metro sisteminde çalışan trenlerin otomatik olarak denetimi için bulanık mantık kullanımını önermiştir.
Bakanlık öneriye olumlu baktığını belirtmiş, fakat bulanık mantık denetleyicinin kullanılmakta olan sisteme göre belirgin üstünlükleri olacağı konusunda kanıt istemiştir.
Hitachi firması, dokuz yıl içerisinde 300.000 simülasyon çalışması ve 3.000 insansız operasyon gerçekleştirmiş ve sonunda 1986 yılının sonlarına doğru ulaştırma bakanlığından kullanım iznini almıştır.
Geliştirilen sistemde, daha önce tren operatörü tarafından bir PID temelli denetleyici aracılığıyla yapılan ve yolcuların sarsıntılı bir yolculuk geçirmelerine neden olabilen hızlanma ve yavaşlama gibi işlemler otomatik olarak yapmakta ve tren operatörünün yapması gereken işler, kapıları kapatmak ve başlatma düğmesine basmak gibi birkaç işlemle sınırlı kalmaktadır. Daha önce kullanılan sisteme göre trenin istenilen konumda durması üç kat iyileşmiş ve kullanılan enerji %10 azalmıştır.

## Slide 14: Tarihçe
Uygulama alanları arasında çeşitli beyaz eşya, tren, asansör, trafik kontrolü ve otomobil sanayisi sayılabilir.
Japonya’da bulanık denetim kullanan beyaz eşyalar ve elektronik aletler, örneğin; fotoğraf ve çamaşır makineleri, güncel yaşamın birer parçasıdırlar.
30’dan fazla ülkede bulanık mantık konusunda araştırmalar yapılmakta olup, bunlar arasında ABD, Japonya, Çin ve Batı Avrupa ülkeleri başta gelmektedir.

## Slide 15: Klasik Mantık
Aristoteles (MÖ 322- MÖ 294) tarafından sistematik bir biçimde tanımlanarak ortaya konulan ve klasik mantık, ikili mantık, siyah-beyaz mantığı olarak da adlandırılan Aristoteles mantığının temeli kıyaslamadır.
Aristoteles klasik mantığı, doğru-yanlış kavramlarının kesinlikle birbirinden ayrıldığı varsayımına dayandırmış, daha doğru ve daha yanlış durumların olabileceğini de söylemiş olmasına rağmen en başından beri kesin doğru ve kesin yanlıştan başka, daha doğru ve daha yanlış kavramlarının da varlığını biliyordu.
Fakat bulanıklıklarla uğraşmak istemediğinden mantığı durulaştırarak ona kesinlik kazandırdı. Böylece, Aristoteles ilk olarak durulaştırma ile belirgin bir mantık olan klasik mantığın temellerini atmış oldu.
Aristoteles’in klasik mantığı, mantığın tamamen durulaştırılması ve ‘daha doğru’, ‘daha yanlış’, ‘biraz doğru’, ‘pek doğru değil’ gibi bulanık durumların tümünün dışlandığı anlamına gelir.

## Slide 16: Klasik Mantık
Klasik küme kuramında bir eleman o kümenin ya elemanıdır ya da değildir.
Hiçbir zaman kısmi üyelik olmaz. Nesnenin üyelik değeri 1 ise kümenin tam elemanı, 0 ise elemanı değildir.
Böyle bir gösterim ögeler arasındaki nitelik farklarını ortadan kaldırarak, mantığın daha da sınırlı, belirgin, katı ve bulanık olmayan hale gelmesine yol açmıştır.
Çünkü ögeler arasındaki her türlü ayrıcalık ortadan kaldırılmıştır. Gerçek dünyada olaylar bu kadar kesin ayrılamazlar.
Bu bakımdan Aristoteles esaslı klasik küme ve ona dayalı olarak geliştirilmiş her türlü matematik yöntem gerçek dünya sorunlarının tam anlamı ile üstesinden gelemeyeceği sonucuna varılır.

## Slide 17: BULANIK MANTIK
Klasik mantıkta büyüklük-küçüklük, uzunluk-kısalık gibi kavramların kesin sınırları vardır.
Diyelim ki uzun insanların alt sınırı 1.70 m’dir. Klasik mantığa, “Ali uzun mudur?” sorusu sorulursa, bu sınıra bakıp, eğer ali’nin boyu 1.70 m’in üzerinde ise Ali uzun, 1.69 m ise kısadır.
Halbuki bulanık mantık, Ali’nin ne kadar uzun olduğunu sorar. Klasik mantık gibi uzuna 1, kısaya 0 gibi katı(kesin) değerler vermez. 0.1, 0.2, 0.3… gibi daha hassas ve esnek değerler verir.
Böylelikle 1.69 m boyundaki bir insana kısa (0) demez, 0.2 gibi bir uzunluktadır der.
Tabiî bulanık mantığında belli sınırları vardır ve bu sınırlar, ele alınan eleman ve şartlara göre değişirler.
Onu klasik mantıktan ayıran nokta bu sınırların daha esnek olmasıdır. İşte bu esneklik sayesinde bulanık mantık tatbik edildiği her sahada çok daha hassas sonuçlar doğurmaktadır.

## Slide 18: BULANIK MANTIK
Bulanık mantığın uygulama alanlarından bazıları ise,
Hidroelektrik güç üniteleri için kullanılan baraj kapılarının otomatik kontrolü (Tokio Electric Pow.)
Stok kontrol değerlendirmesi için bir uzman sistem (Yamaichi, Hitachi)
Klima sistemlerinde istenmeyen ısı iniş çıkışlarının önlenmesi (Mitsubishi)
Araba motorlarının etkili ve kararlı kontrolü (Nissan)
Otomobiller için “Cruise-control” (Nissan, Subaru)
Dokümanları arşivleme sistemi (Mitsubishi Elec.)
Depremlerin önceden bilinmesi için tahmin sistemi (Inst. of Seismology Bureau of Metrology, Japan)
İlaç teknolojisinde kanser teşhisi (Kawasaki Medical School)
Cep bilgisayarlarında el yazısı algılama teknolojisi (Sony)
Video kameralarda hareketin algılanması (Canon, Minolta)
El yazısı ve ses tanımlaması (CSK, Hitachi, Hosai Univ., Ricoh)

## Slide 19: BULANIK MANTIK
Helikopterler için uçuş desteği (Sugeno)
Çelik sanayinde makine hızı ve ısısının kontrolü (Kawasaki Steel, New-Nippon Steel, NKK)
Raylı metro sistemlerinde sürüş rahatlığı, duruş mesafesinin kesinliğinin ve ekonomikliğin geliştirilmesi (Hitachi)
Otomobiller için gelişmiş yakıt tüketimi (NOK, Nippon Denki Tools)
Çimento değirmeninde ısı ve oksijen oranı denetimi (Mitsubishi-Chen)
Asansörde yolcu trafiğini değerlendirme ve böylece bekleme zamanının azaltılması (Fujitech, Toshiba, Mitsubishi)
Video aygıtının elle tutulması nedeniyle oluşan sarsıntıların ortadan kaldırılması (Panasonic)
Tansiyonun ölçülmesi (Omron)
Su ısıtıcısında suyun miktarı ve sıcaklığına göre ayarlama (Matsushita)
Fotoğraf makinesinin ekranında birkaç obje olması durumunda en iyi görüntüyü ve aydınlatmayı belirlemesi (Sanyo-Fisher, Canon, Minolta)

## Slide 20: BULANIK MANTIK
Çamaşır kirliliğini, ağırlığını, kumaş cinsini sezme ve ona göre yıkama programını seçme (Matsushita)
Halının durumunu ve kirliliğini sezme ve elektrik süpürgesinin motor gücünü uygun bir şekilde ayarlama (Matsushita)
Otomobil ABS fren sisteminde tekerleklerin kilitlenmeden frenlenmesini sağlama (Nissan)
Hisse senedi portföyü idare etme (Yamaichi-Securities)
Araba kullanış stilini ve yükünü sezerek en iyi dişli oranını seçme (Subaru, Nissan)

## Slide 21: BULANIK MANTIK
A kümesinin elemanları ‘kanarya, kartal, tavuk, penguen, ve yarasa’ olsun.
“A kümesi elemanları kuştur” önermesi doğru mudur?
İlk bakışta bu ifademiz doğruymuş gibi görünebilir.
Bu ifademizi yanlış bulup rahatsızlık hissedenler de çıkacaktır.
Çünkü kanarya, kartal ve yarasa uçabilirler, fakat tavuk ancak bir kaç metre uçabilir. Penguen ise yüzmeyi tercih eder. Yarasa memelidir ve doğurarak ürer, diğer hepsi yumurtlar. Kanarya ve kartal için bu cümle diğerlerinden daha doğru görünmektedir.
Bu hayvanların her biri için bu cümle farklı derecelerde doğru gibi görünmektedir.

## Slide 22: BULANIK MANTIK
Şu kıyaslamaya bakalım : (Klasik mantık ile ifade edilebilir)
  Socrates bir insandır.
  Tüm insanlar ölümlüdür.
  Öyleyse, Socrates ölümlüdür.
  ---------------------------------------------------------
Bunu aşağıdaki gibi değiştirelim: (Klasik mantık ile ifade edilemez)
  Socrates çok sağlıklıdır.
  Sağlıklı insanlar çok uzun zaman yaşarlar.
  Öyleyse, Socrates çok uzun zaman yaşayacaktır,
  ----------------------------------------------------------
(SİZCE BU ÇIKARIM DOĞRU MU ?)
Bunu klasik mantıklarla ifade etmek kolay değildir. Üstelik, klasik mantık (‘doğru’ve ‘yanlış’tan oluşan iki-değerli) sistemlerinin çoğu, bu tür cümleleri ilgi alanlarının dışında bırakırlar. Fakat bu tür cümleleri ve kıyaslamaları günlük yaşantımızda çok sıklıkla kullanırız.

## Slide 23: BULANIK MANTIK
"Umay uzun bir çocuktur".
“Ülkü güzel bir kızdır".
"100, 1’den çok daha büyük bir sayıdır".
“Hava sıcaktır".
Bunlar, klasik mantık sistemleriyle doğruluğundan söz edilebilmesi güç cümlelerdir.
Çünkü ‘uzun’, ‘güzel’, ‘büyük’, ve hatta ‘çok daha’, ifadeleri açık bir şekilde tanımlanmamış, belirsizlik içeren sözcüklerdir.
Fakat, bu şekilde açıkça tanımlanmamış kavramlar insanın düşünmesinde önemli rol oynarlar. İnsan muhakemesinin gücü ve özü, bu tür belirsizlik içeren kavramları, doğrudan kavrayabilmesi ve kullanabilmesinde yatmaktadır.

## Slide 24: BULANIK MANTIK
Klasik mantık sistemleri, sadece belirli koşullarda oluşan, kesin doğruluk değerleri ‘doğru’ ya da ‘yanlış’tan birisine sahip önermelerle ilgilenirler.
Belirsizlikle ilgilenmezler.
Bunun çözümü sürekli veya dereceli biçimde bir doğruluk, yani ‘bulanık’ doğruluk kavramını kullanmaktır.
Bulanık doğruluk kavramı, sıradan doğruluk kavramıyla benzerlikler gösterir, fakat daha geneldir ve uygulama alanı daha geniştir, belirsizliğin, doğruluk ölçütünün keskin bir şekilde tanımlanmamasından kaynaklanan durumlardaki problemlerle uğraşmak için doğal bir yol sağlar.

## Slide 25: BULANIK MANTIK
Klasik mantıkta, bir önerme ya ‘doğru’ ya da ‘yanlış’ olarak kabul edildiğini daha önce belirtmiştik.
Klasik mantıkta, üçüncü bir durumun gerçekleşmesinin imkansız olduğu varsayılır ve çoğu zaman bu tür durumlar ‘paradoks’ olarak adlandırılır.
Bulanık mantığın ardındaki temel fikir, bir önermenin ‘doğru’ ve ‘yanlış’, dahil olmak üzere bu ikisinin arasında her değer (‘çok doğru’, ‘çok yanlış’, v.b.) olabileceğidir.
Diğer bir deyişle doğruluk, önermelerle, yanlış ve doğru arasındaki sonsuz sayıdaki doğruluk değerlerini içeren bir kümedeki değerleri, ya da sayısal olarak [0, 1] gerçel sayı aralığıyla ilişkilendiren bir fonksiyondur.

## Slide 26: BULANIK MANTIK
Bulanık mantığı tanımlamanın belki de en basit yolu, yaklaşımsal muhakemenin (approximatereasoning) bir mantığı olduğunu söylemektir.
Belirleyici özellikleri :
  a) ‘doğru, çok doğru, az çok doğru, daha doğru, doğru değil, yanlış, çok doğru değil, ve çok yanlış’ gibi sözel olarak ifade edilen (ya da sayısal olarak [0,1] gerçel sayı aralığında yer alan) doğruluk değerlerine sahip oluşu (bu, belirsizlik içeren doğruluk tablolarını da beraberinde getirir),
  b) geçerliliği kesin değil, fakat yaklaşık olan çıkarım kurallarına sahip oluşudur.

## Slide 27: BULANIK MANTIK
Bulanık mantıkta bir önerme aynı zamanda hem doğru hem yanlış olamaz denilemez, çünkü bulanıklık, bir önermeyle değili arasındaki belirsizlikten kaynaklanır.
Bulanık mantıkta bir eleman birden fazla kümenin elemanı olabilir.
Oda sıcaklığı ile ilgili bir örnek verilecek olursa, klasik mantıkta oda ya sıcaktır veya değildir.
Sıcaklık tanımı olarak eşik noktasını 25 derece olarak tanımlarsak;
25 derecenin üzeri sıcak, altı ılık olsun. Bu durumda sıcaklık 25.1 derece olduğu zaman oda sıcak olacaktır, 24.9 derece olduğu zaman oda sıcak değil ılık olacaktır.
Halbuki izafi olarak 24.9 derece ile 25.1 derece arasında hiçbir fark bulunmadığını söyleyebiliriz.

## Slide 28: BULANIK MANTIK
Bulanık mantık ile bakıldığında yine eşik noktası 25 derece olsun, bu durumda oda sıcaklığı 25.1 derece olduğunda oda sıcaklığı modellemesini yapan kişinin varsayımı ile %51 sıcak, %49 ılık olacaktır.
24.9 derece olduğunda ise tam tersi olarak %49 sıcak, %51 ılık olacaktır.
Odada sıcaklığı ayarlayan bir klima bulunuyorsa ve klima klasik mantık ile çalışıyorsa, 25 derecenin üzerine geçer geçmez çalışacak, 25 derecenin altına inince de duracaktır.
Bu durumda oda sıcaklığını ölçen sensörleri ve klimayı daha sık çalıştırmak gerekecektir, çünkü klasik mantıkta kesin ve net bir çizgi olduğu için hata payı daha fazla olacak ve bunun kontrölü için daha fazla enerji harcamak gerekecektir.

## Slide 29: BULANIK MANTIK
Bulanık Mantığın genel özellikleri Zadeh tarafından su şekilde ifade edilmiştir;
  Bulanık Mantıkta, kesin değerlere dayanan düşünme yerine, yaklaşık düşünme kullanılır,
  Bulanık mantıkta her şey [0,1] aralığında belirli bir derece ile gösterilir,
  Bulanık mantıkta bilgi büyük, küçük, çok az gibi dilsel ifadeler seklindedir,
  Bulanık çıkarım işlemi dilsel ifadeler arasında tanımlanan kurallar ile yapılır,
  Her mantıksal sistem bulanık olarak ifade edilebilir,
  Bulanık mantık matematiksel modeli çok zor elde edilen sistemler için çok uygundur,
  Bulanık mantık tam olarak bilinmeyen veya eksik girilen bilgilere göre işlem yapma yeteneğine sahiptir.

## Slide 30: Bulanıklık ve Olasılık
Bulanıklık, olaydaki belirsizliği ifade eder.
Bir olayın olup olmadığını değil, hangi dereceye kadar olduğunu ölçer. Olasılık, olayın oluşundaki kesin olmayışlığı ifade eder.
Bir olayın olup olmayacağı olasılıktır, yani olay olabilir de olmayabilir de.
Hangi dereceye kadar olduğuysa bulanıklıktır.
Bulanıklık, genel olarak ‘gerekirlik’ (deterministik) olmasına rağmen, olasılık tahminseldir (stokastik).

## Slide 31: Bulanıklık ve Olasılık
Önemli bir nokta da bulanık kümedeki üyelik derecelerinin olasılık yüzdeleriyle aynı şey olmadığıdır.
Olasılığı gösteren sayılar bir şeyin olup olmayacağının ölçütüdür.
Bulanık sayıların üyelik dereceleri ise bir olayın ne dereceye kadar olduğunu, bir koşulun ne dereceye kadar gerçekleştiğini gösterir;
“Sabah hava %30 olasılıkla serin olacak” önermesi sabah havanın serin olma olasılığını gösterir.
“Sabah hava %30 serindi” veya “hava %30 serin” gibi ifadeler ise geçmişte veya o andaki havanın serinlik derecesini göstermektedir.

## Slide 32: Bulanıklık ve Olasılık
X bütün yiyeceklerden oluşan bir küme olsun.
X’in bir alt kümesi olan Y kümesi ise içilmesi zararsız olan sıvıların kümesi olsun.
Farz edelim ki elimizde A ve B olmak üzere etiketi kapatılmış dolu iki şişe var.
Bize verilen bilgi ise A şişesindeki sıvının Y kümesine üyelik derecesinin %91 ve B şişesindeki sıvının Y kümesine üye olma olasılığının %91 olduğudur.
Soru: Hangisini içersiniz? Siz cevaplayın?

## Slide 33: Bulanıklık ve Olasılık
Eğer bu iki şişeden birini içmek zorunda kalırsak A şişesinin tehlikesi B’ye göre daha azdır.
Çünkü B şişesi onda bir olasılıkla zararlı bir sıvıyla doludur ve B şişesini içersek ani bir ölümle karşılaşabiliriz.
Fakat A şişesine ait %91′lik üyelik derecesi bize şişedeki sıvının zararsız sıvılara örneğin saf suya %91 oranında benzediğini ve asla hidroklorik asit (HCl) gibi zararlı bir sıvı olmadığını ifade eder.
Bu yüzden bu sıvının bize verebileceği zarar sınırlıdır ve ölüm tehlikesi yoktur. Hatta bulanık bir su olarak düşünülebilir.

## Slide 34: Bulanıklık ve Olasılık
Sonuç olarak üyelik derecesi, bir nesnenin herhangi bir kümeye ne derece üye olduğunu, ne derece benzediğini veya bir olayın bir şartın ne derece var olduğunu gösterir ve aldığı değer sabittir.
Buna karşılık olasılık ise bir olay gerçekleşmeden önce olup-olmayacağı veya ne derece olabileceği hakkında bilgi verir ve zamana bağlı olarak duruma göre değişebilir.
Üyelik derecesi daha çok bir olayın benzerlik derecesini ifade ederken, olasılık olma sıklığını gösterir.

## Slide 35: Paradokslar ve Bulanık Mantık
Temel olarak, paradoks (ikircikli cümle), hem ‘doğru’ hem ‘yanlış’, ya da ne ‘doğru’ ne de ‘yanlış’ doğruluk değerine sahip bir önermedir.
“Bir tür nesneden pek çoğunun bir araya gelmesiyle oluşmuş bir yığın düşünün, bu nesnelerden birisi eksilse bile yığın olarak kalmaya devam edecektir.”(Sorites).
Mantıksal sistemler, paradokslarla ilgilenirken iki tür yol izlerler;
  İlki, onlardan kaçınmaktır (onlara, o sistem içinde oluşmaları olanaksız olan özel durumlar olarak davranarak),
  Diğeri onlara doğruluk değerleri vermektir. Bulanık mantık, ikinci yolu tercih eder.

## Slide 36: Paradokslar ve Bulanık Mantık
Doğruluk değeri atamak açısından bakıldığında, paradokslar, temel olarak iki gurup altında toplanabilirler:
a. Bir yüzünde “öbür yüzde yazan cümle doğrudur”, öbür yüzündeyse “öbür yüzde yazan cümle yanlıştır” yazan kart örneklerinde olduğu gibi, üçüncü bir doğruluk değerinin yeterli olduğu paradokslar,
b. Yukarıdaki ‘yığın’ örneğinde olduğu gibi, üçten daha fazla doğruluk değerlerine gereksinim duyulan paradokslar.

## Slide 37: Paradokslar ve Bulanık Mantık
(a)’daki paradokslar, (b)’dekilerden daha tehlikelidir.
Hepsi aynı biçimdedir. Bir a önermesiyle, onun değili ~a, aynı doğruluk değerine sahiptirler, yani μ(a) = μ(~a).
Fakat bulanık mantıktaki ifade şekliyle:
μ(a) = 1 -μ(~a), ve μ(~a) = 1 -μ(a) dir,
Böylece μ(a) = μ(~a) = 1/2.
Böylece, paradokslar yarı-doğrulara indirgenmiş olurlar.

## Slide 38: Paradokslar ve Bulanık Mantık
Bulanıklık, aynı zamanda (b)’deki gurupta yer alan paradokslara da çözüm getirir.
Örnek olarak, bir kum yığınını düşünün. İçinden bir kum tanesini alacak olursak, hala bir kum yığını olarak kalır mı (Soritestipi paradoks)?
Peki ya iki kum tanesini alacak olursak?
Ya üç kum tanesini?
Birden bire değil, fakat dereceli bir şekilde, bir şeyden (yığından) onun tersi bir şeye (yığın olmayana) geçiş olmaktadır.
Burada karşımıza çıkan derecelendirilmiş doğruluktur. a’dan ~a’ya bir yol hayal edin. Her bir kum tanesinin alınmasıyla, a’dan başlayıp, derece derece ~a’ya yaklaşırız.

## Slide 39: Paradokslar ve Bulanık Mantık
Bu yol üzerinde, ‘bu hala bir yığın mıdır’ sorusunu “yığındır”, “hemen hemen yığındır”, “neredeyse bir yığındır”, vb. şeklinde yanıtlayabiliriz.
Veya “bu bir yığındır” önermesine ‘doğru’, ‘hemen hemen doğru’, ‘neredeyse doğru’ gibi doğruluk değerleri atayabiliriz.
Doğru olmanın derecelerinin etkisi, “bu, 0.999 ya da 0.875 ya da 0.764 derecesinde bir yığındır” gibi rakamsal değer içeren ifadelerle daha detaylı biçimde verilebilir.
Bulanık Mantık insanın karar verme ve değerlendirme süreçlerini algoritmik biçimde temsil etmeyi sağlamaktadır.

## Slide 40: Belirsizliğin Matematiksel Temelleri
Bir çok matematiksel disiplin belirsizliğin tanımlanmasıyla ilgilenmektedir. Örneğin olasılık teorisi, enformasyon teorisi ve bulanık küme teorisi.
Burada tahminsel (stochastic) ve sözcüksel (lexical) olmak üzere iki tip belirsizlikten bahsedilecektir.
Tahminsel (stochastic) Belirsizlik
  Tahminsel belirsizlik belirli bir olayın olup olmamasındaki belirsizlik ile ilgilenmektedir. Şu cümleye bakalım:
  Cümle-1:
    Hedefi vurma olasılığı%80 dir.
  Olay (hedefin vurulması) kendi başına iyi tanımlanmıştır. Bu cümledeki belirsizlik, hedefin vurulup vurulamayacağıdır. Bu belirsizlik olasılığın derecesi ile ölçülmektedir. Bu cümlede olasılık %80’dir.
Bu ve benzeri cümleler, diğer cümlelerle tahminsel metotlar kullanılarak işleme tabi tutulabilir ve birleştirilebilir. (örn. Bayesiancalculus)

## Slide 41: BELİRSİZLİĞİN MATEMATİKSEL TEMELLERİ
Sözcüksel (lexical) Belirsizlik
  Bir diğer belirsizlik çeşidi ise insanların konuşma dilinde yatmaktadır ve bu sözcüksel belirsizlik olarak adlandırılmaktadır.
  Bu tip belirsizlik insanların konuları değerlendirmek ve sonuç çıkarmak için kullandığı kelimelerin doğasında olan kesinsizliklerle ilgilenmektedir.
  Şu kelimelere bakalım: “uzun adam”, “sıcak günler”, “yüksek enflasyon”
  Burada kesin tanımlamalar yoktur.
  Birisinin uzun olup olmadığı birçok faktöre bağlıdır. Bir çocuk ile bir yetişkin için farklı faktörler söz konusudur. Aynı zamanda değerlendirmeyi yapanın bilgi ve deneyimi de önemli rol oynar.

## Slide 42: BELİRSİZLİĞİN MATEMATİKSEL TEMELLERİ
Sözcüksel (lexical) Belirsizlik
  Hangi eşik değerinin üzerindekilerin uzun olduğunu belirleyen bir kural yoktur.
  180 cm’nin üzerindekilerin uzun olduğunu söyleyen bir kural olsun. Bu kurala göre 179 cm olan birisi uzun olmayacaktır.
  İnsanların yükseklik, sıcaklık gibi nicelikleri sınıflandırmak için kullandıkları kelimeler subjektif bir kategorilemedir. Bu subjektif kategoriler kullanılarak gerçek dünyadaki nicelikler derecelendirilerek değerlendirilmektedir.
  Hatta birçok konu tam olarak tanımlanmamış olsa bile, insanlar birçok faktörlere bağlı olarak çok karmaşık değerlendirmeler ve kararlar için bunları kullanabilmektedir.

## Slide 43: BELİRSİZLİĞİN MATEMATİKSEL TEMELLERİ
Dilsel Belirsizliğin Modellenmesi:
  Subjektif kategoriler kullanan cümleler insanların karar verme sürecinde önemli rol oynamaktadırlar.
  Hatta bu cümleler nicel bilgi içermeseler bile insanlar bunları karmaşık değerlendirmelerde başarılı bir şekilde kullanabilirler.
  İnsan Mantığı olarak Bulanık Mantık
    Gerçek dünyada her bir olası durum için bir kural üretemezsiniz.
    Sürekliliği olan olası durumların çeşitli ayrık noktalarında kurallar oluşturulur ve insanlar yaklaşım ve benzerlik yolu ile olası her durum için çıkarım yapabilirler.
    Bu ise ancak kuralları oluşturan kelimelerin esnekliği ile başarılabilir.
    Benzerlik yoluyla soyutlama ve düşünme ise, ancak insan mantığının esnekliği ile mümkün olmaktadır.

## Slide 44: BELİRSİZLİĞİN MATEMATİKSEL TEMELLERİ
  İnsan Mantığı olarak Bulanık Mantık
    Bu insan mantığını mühendislik problemlerinin çözümüne uygulamak için, bir matematik model gereklidir.
    Bulanık Mantık bu matematik model için geliştirilmiştir.
    Bulanık Mantık insanın karar verme ve değerlendirme süreçlerini algoritmik biçimde temsil etmeyi sağlamaktadır.

## Slide 45: SORULAR…

## Slide 46: Kaynakça
  Bay, Ö. F., Bulanık Mantık Ders Notları, Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi.
  Elmas, Ç., 2003a, “Bulanık Mantık Denetleyiciler”, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, Türkiye.
  Baykal, N.,, Timur Beyan: Bulanık Mantık İlke ve Temelleri, Ankara, Bıçaklar Kitabevi, 2004, s.9.
  ÇOBANOĞLU, B., Ders Notları, http://www.cobanoglu.fws1.com/bulanik.htm
  Sen, Z., Modern Mantık, _stanbul, Bilge Kültür Sanat Yayıncılık,
  Daş, İ., 2003. Matematikte Bulanık Sayılar. (Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik
  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  https://websitem.karatekin.edu.tr/user_files/zafercivelek/files/20190216_187604f5aaae4f89be554bbd63451325.pdf
  https://medium.com/deep-learning-turkiye/python-ile-bulan%C4%B1k-mant%C4%B1k-modellemesi-74459dc27308